省道敦化至凤凰山公路敦化至额穆段施工招标文件

关键内容信息公开

项目编号：JLCTTC-20YZYSG3018

### 1、招标条件

### 本招标项目省道敦化至凤凰山公路敦化至额穆段工程已由吉林省发展和改革委员会以《吉林省发展改革委关于省道敦化至凤凰山公路敦化至额穆段工程可行性研究报告的批复》（吉发改审批〔2019〕196号）批准建设，施工图设计已由吉林省交通运输厅以《吉林省交通运输厅关于省道敦化至凤凰山公路敦化至额穆段一阶段施工图设计的批复》（吉交审批函[2020]2号）批准，项目业主为敦化市公路工程建设项目办公室，建设资金为省补助和地方政府自筹。招标人为敦化市公路工程建设项目办公室，项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

### 2、项目概况与招标范围

2.1项目概况

本项目为省道敦化至凤凰山公路位于吉林省境内的敦化至额穆段。路线起于敦化市秋梨沟镇西北侧国道珲阿公路，止于额穆镇额穆西大桥西侧，全长32.021公里。技术标准：采用设计速度80公里/小时的二级公路标准，路基宽度12米，路面宽度10.5米；桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级，大、中桥设计洪水频率为1/100，小桥、涵洞、路基设计洪水频率为1/50，其他指标按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。

本次招标项目施工招标划分为1个标段，即SG01标段。

| 标段 | 起讫桩号 | 路线长度（km） | 建设规模 | 主要施工内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SG01 | K0+000-K32+021.206 | 32.021 | 全线共设大桥106米/1座，中桥152米/2座（新建66米/1座，加宽利用86米/1座），小桥167米/9座（新建154米/8座，改造利用13米/1座），涵洞31道；设分离式立交2座（新建382米/1座，完全利用1座），平面交叉78处；设公共汽车停靠站6对，停车区1处。 | 路基、路面、绿化、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施附属工程等 |

2.2计划工期：2020年4月17日至2021年10月30日，共计562日历天。

2.3建设地点：吉林省敦化市境内。

### 3、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，具备工商行政管理部门颁发的营业执照，具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级（含）以上资质和公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级（含）以上资质。2015年1月1日后（以交工时间为准）累计完成过以下业绩：(1)1项不少于10公里的二级及以上公路路基工程施工业绩；(2)1项里程不少于 10公里的二级及以上公路沥青混凝土路面工程施工业绩；(3) 1座二级及以上公路大桥施工业绩；(4)1项里程不少于10公里的二级及以上公路交通安全设施工程（至少含护栏、标志、标线3项工程）施工业绩。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

注：①以联合体形式投标的，根据联合体各成员责任分工和各自完成的业绩确认。②同一业绩有多项内容可同时确认。③以上业绩按全幅公路计算里程，不得分幅分拆或重复计算里程。④养护业绩不予认定。

3.2具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包一级、特级资质或公路交通工程专业承包公路安全设施分项资质的投标人应进入交通运输部 “ 全国公路建设市场信用信息管理系统（http: IIglxy.mot.gov.cn ）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.3本次招标接受联合体形式投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员数量不超过2家，联合体牵头人至少应具备公路工程施工总承包三级（含）以上资质，且承担除交通安全设施工程和分包工程之外的全部工程。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.6投标人应将投标单位和个人（指法定代表人、项目经理）分别对无行贿犯罪行为做出承诺，并为承诺的真实性负责。

## 4.投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：敦化市公路工程建设项目办公室 地 址：敦化市南环城路332号 联系人：苗育强 联系电话：0433-6365188 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：吉林省机械设备成套招标公司 地 址：长春市朝阳区西中华路和云鹤胡同交汇 联系人：王工 电 话：0431-88505058、18643116525 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 省道敦化至凤凰山公路敦化至额穆段 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 吉林省敦化市境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 省补助和地方政府自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告相关内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：562日历天 计划开工日期：2020年4月17日 计划交工日期：2021年10月30日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定： 合格 ； 竣工验收的质量评定： 合格 。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质要求：见附录 1 财务要求：见附录 2 业绩要求：见附录 3 信誉要求：见附录 4 项目经理和项目总工资格：见附录 5 其他要求：无 |  |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受，应满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过2家； （2）联合体牵头人应具有公路工程施工总承包三级（含）以上资质； |  |  |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 无 |  |  |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用 | 本条款（6）变更为：投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的； 本条款增加：在2017年1月1日之后，有被本项目招标人以弄虚作假行为取消中标候选人资格的；投标人有因农民工群体上访行为被吉林省交通运输主管部门通报的。 |  |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |  |  |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：不组织投标预备会 |
|  |  | 形式：不组织投标预备会 |
| 1.11 | 分包 | □不允许 允许，允许分包的专项工程：K0+350分离式立交桥墩柱⑥-⑨部分等等专业工程投标人不具备资质条件完成的本工程内容。 对分包人的资格要求：根据分包内容须满足铁路等等相关专业资质条件要求。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 □允许，允许细微偏差，不允许重大偏差。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | （1）电子版固化清单。 （2）本项目带有编号的补遗书（如有）。 注：招标代理机构将上述内容以电子邮件方式通知已购买招标文件的投标人。 同时电话通知已购买招标文件的投标人，投标人应在24小时内（以发出时间为准）以电子邮件的方式将确认函发送至指定的邮箱。如果投标人未在邮箱里收到上述文件，请及时与招标代理机构联系。否则招标人不承担任何责任。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2020年3月27日16时00分 |
|  |  | 形式：书面 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 书面 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：电子邮件形式发送至邮箱：ctzb_3@163.com。(确认函为彩色扫描件) |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 书面 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 收到修改后24小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：电子邮件形式发送至邮箱：ctzb_3@163.com。(确认函为彩色扫描件) |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | (双信封 □单信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 1.投标人随同投标文件同时递交按招标人提供的固化工程量清单填写完毕的工程量报价清单电子版文件及第一个信封（商务与技术文件）要求中“九、其他材料”要求的“评标结果公示”内容电子版文件，载体为U盘（可读），应单独包封，标明投标人名称和标段。与投标文件第二个信封（报价文件）正本和副本同时包封在一个外层封套中。 2.U盘内文件应分别作如示电子标识：项目名称施工招标（施工标段)标段工程量清单（投标单位全称）；项目名称施工招标施工标段标段评标结果公示（投标单位全称）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单 □投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单 |
| 3.2.3 | 报价方式 | (单价 □总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | □是 (否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | □无 (有，最高投标限价22011.6421万元，（其中含暂列金额656万元） |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： (要求：投标保证金每标段金额：80万元。 投标保证金的形式：包括：现金、银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票、银行出具的保函。以现金或支票形式提交的保证金从投标人基本账户转出（否则视为投标保证金无效），并注明项目名称及标段。支票或汇票或保函或银行汇款单据的复印件及基本账户开户许可证复印件应放入投标文件中。 投标人必须保证上述款项在2020年4月9日9时00分之前到达招标人指定账户。否则，其投标保证金视为无效。 招标代理机构的开户银行及账号如下： 收款人全称：吉林省机械设备成套招标公司 账号：600049603（九位数字） 开户银行：民生银行长春西安大路支行 投标保证金有效期：与投标有效期一致 采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行”五大国有商业银行及全国性商业银行开具，银行应为地市级分、支行以上级别。 若投标人的基本账户开户许可证在购买招标文件后至递交投标担保截止时间之间发生更改，须提前2天以书面形式通知招标代理机构后持单位基本账户开户许可证原件到代理机构，由招标人、招标代理机构进行确认，否则所递交投标担保无效。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | 计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； 投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 增加： （5）投标人在投标过程中借用他人资质，互相串通、结盟，或违反国家有关规定，损害招标的公正性和竞争性进行投标者。 （6）法律法规规定的其他不予退还情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 (有，具体要求：本条所涉及到的对资格审查证明材料的具体要求，以“第九章 投标文件格式”中相应表格的脚注为准。投标文件正本中所有复印件均指彩色扫描件或彩色复印件。 |
| 3.5.1 | 投标人基本情况 | 变更为： “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件，投标人填写通过国家企业信用信息公示系统可查询的统一社会信用代码。 企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2018年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目时间要求 | 变更为： 2015年1月1日至投标截止时间止交工工程。 |
| 3.5.4 | 投标人的信誉情况 | 变更为：“投标人的信誉情况”应附投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。投标人自行承诺：自2018年1月1日以来是否存在吉林省交通运输厅发布的《吉林省公路建设项目设计、施工企业信用评价实施细则（试行）》附件2《吉林省公路施工企业信用行为评定标准》列出的不良行为（如有不良行为，应明确写明）。 |
| 3.5.5 | 拟委任的项目经理和项目总工资历表 | 变更为： “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，投标人所属社保机构出具的社保系统打印的本单位人员缴费明细。 “拟委任的项目经理和项目总工资历表” 还应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该业绩不予认定。 如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供上述人员能够从该项目撤离的书面承诺函，并对承诺函真实性负责。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | (不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：_8_份， 是否要求提交电子版文件：另加1份电子版工程量清单文件（U盘）。 其他要求：无 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 变更为： 投标文件第一个信封（商务及技术文件）的商务文件书脊上应明确标注投标人的单位名称及标段号，第一个信封技术文件及第二个信封（报价文件）不要求；除第一个信封技术文件外，编制完整的投标文件，逐页标注连续页码，页码格式为连续的自然数字（如：1、2、3、4……）。 第一个信封（商务及技术文件）编制具体要求：每套投标书要分二册装订，第一册商务文件包括投标函、商务部分、资格审查文件；第二册技术文件包括施工组织设计，技术文件要做成无标记投标书，具体要求如下： （1）封面要求 封面的下二分之一处采用胶纸密封，胶纸的内衬距四边均留有20mm粘边，以利于封面的密封固定，且切裁齐整，不得留有毛刺、毛边。密封用的标准胶纸由吉林省机械设备成套招标公司统一提供，封底不得有任何字迹。 技术标暗标必须且只能在封面指定位置加盖投标人单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名，其它任何地方均不得有投标人单位名称、人员姓名等能体现投标人的其他提示性内容。标书版面整洁、字迹清楚，不得涂改，不得出现手写，不得有其他颜色，不得采用任何不符合常规或有别于其它投标人的特殊做法。 （2）纸张要求 正文采用A4纸、白色。 （3）打印形式为单面纵向打印。 （4）装订 不应出现正反及上下倒装页；封面、封底处不应暴露装订针、线。 （5）版面设置 左边距为25MM，上边距、右边距、下边距均为20MM，版面不设页眉、页脚、页码，行间距为1.5倍行距。 （6）字体 章标题为3号宋体（可加粗），节标题为3号宋体（可加粗），正文字体为4号宋体（不加粗），所有字体颜色均为黑色。项目符号宜使用“一、二、……”，“（一）、（二）、……”，”1、2、……”，“（1）、（2）、……”，“■”和“●”。 （7）表格 所有表格标题为3号宋体（可加粗）。 表格内容采用5号宋体（不加粗）。 （8）插图 在正文中需插入图片的标识性文字采用黑色宋体，字号不限。 （9）计划表与平面图等图表 计划表与平面图可用手工绘制。如用计算机绘制，标题用3号字，黑色宋体，其余用5号字，线型与字体颜色黑色。若专业软件打印不得出现专业软件名称。 （10）关于正、副本 正、副本均应装订成册，正、副本正文的排版格式相同。 暗标标书格式、制作不符合上述要求的投标文件，视为不响应招标文件。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封和标识 | 原项修改为： 本次招标采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务及技术文件）、投标文件第二个信封（报价文件）都应按所投标段提交。投标文件第一个信封（商务及技术文件）、投标文件第二个信封（报价文件）文件应单独密封包装。 投标文件第一个信封（商务及技术文件）的商务文件部分正副本统一密封在一个内层封套里，第一个信封（商务及技术文件）的技术文件部分正副本统一密封在一个内层封套里，然后密封在一个外层封套中。 投标文件第二个信封（报价文件）的正本和副本包装在一个内层封套里，然后密封在一个外层封套中。投标人第一个信封（商务与技术文件）要求中“九、其他材料”要求的“评标结果公示”及固化清单内容电子版文件，载体为U盘（可读），单独包封，标明投标人名称和标段，与投标文件第二个信封（报价文件）正本和副本同时包封在一个外层封套中。 内层封套应加贴封条，外层封套加贴封条并在封套的封口处加盖投标人单位章或投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 采用保函形式提交投标保证金的，保函原件应密封在单独的封套中。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）的商务文件内层封套写明内容如下： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： （项目名称） 标段施工招标第一个信封（商务文件）投标文件 投标文件第一个信封（商务及技术文件）的技术文件内层封套除封条外不得有任何标识（封条由代理机构统一提供）。 投标文件第一个信封（商务及技术文件）外层封套写明内容如下： 招标人地址（填写递交投标文件地址）： 招标人名称： （项目名称） 标段施工招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件 在开标时间 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： 投标文件第二个信封（报价文件）内层封套写明内容如下： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： （项目名称） 标段施工招标第二个信封（报价文件）投标文件 投标文件第二个信封（报价文件）外层封套写明内容如下： 招标人地址（填写递交投标文件地址）： 招标人名称： （项目名称） 标段施工招标第二个信封（报价文件）投标文件 在第二个信封开标前不得开启 投标人名称： 银行保函封套内容如下： 招标人名称： 招标人地址（填写递交投标文件地址）： （项目名称） 标段施工招标投标保证金（银行保函原件） 招标项目编号： 投标人名称： |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2020年4月9日9时00分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 吉林省政务大厅负一楼大厅投标文件收取专区（原吉林银行自助服务专区）（长春市人民大街9999号） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | □否。 (是,退还时间：在第一个信封评审后，对未进入规定数量范围内的投标人第二个信封投标文件在第一个信封评审结束后退还。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间： 同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点： 吉林省政务大厅四楼开标室 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间： 2020年4月10日9时00分（此时间为预计时间，根据报名情况可通过补充文件进行调整） 投标文件第二个信封（报价文件） 开标地点：吉林省政务大厅四楼开标室 |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务及技术文件）开标程序 | 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标： 1、开标活动采取网上直播方式，投标人在负一楼投标文件收取专区签到、递交投标文件、投标保证金和网上直播开标专用QQ号、询标邮箱的授权函。（投标人应将开标一览表与网上开标专用QQ号、询标邮箱授权函、投标保函（如有）分别单独密封） 2、投标人签到完成后按规定时间加入开标直播QQ群，与招标人现场确认可以通过视频直播看到开标现场。 3、询标以电子邮件方式进行，投标人应在规定的时间内回复到指定邮箱内。 4、开标项目负责人在投标文件递交截止时，会在投标代表配合检查投标文件密封情况后，将标书消毒运至开标室通过网络直播进行后继开标活动。 5、投标人的开标一览表会以图片形式发送至直播工作群组。 开标程序如下： （1）通过QQ群确认调整摄像头位置； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）将每位投标人的开标一览表拍照、上传至QQ群； （5）开标顺序：公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案，现场形成开标一览表； （6）招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （7）开标结束。 |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | 主持人按下列程序对投标文件第二个信封（报价文件）文件开标： （1）项目负责人通过QQ群现场确认投标人代表数量及摄像头位置。 （2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果及进入招标文件规定入围数量投标人名单； （3）第一个信封评审结束，解散第一个信封开标QQ群，同时组建第二个信封开标QQ群。通知未进入第二个信封开标的投标人到投标文件递交地点领取第二个信封投标文件。 （4）通过第二个信封QQ群现场确认摄像头位置及现场信号情况。 （5）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名； （6）现场将入围第二个信封的每位投标人开标一览表拍照、上传至QQ群； （7）开标顺序：依据第一个信封排名顺序公布项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案，； （8）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）开标会议结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：9 人，其中招标人1人，专家 8 人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推举中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人的人数为3名。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省交通运输厅网站、吉林省公共资源交易公共服务平台、延边州人民政府信息公开专栏 公示期限： 3 日 公示的其他内容： （1）中标候选人排序、名称、投标报价； （2）中标候选人在投标文件中承诺的主要人员（指项目经理、项目总工）、姓名、个人业绩、相关证书编号； （3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩； （4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因。 注：在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 (否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 书面 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省交通运输厅网站、延边州人民政府信息公开专栏 公告期限：3日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： (要求，履约保证金形式：银行保函或现金、支票形式； 履约保证金的金额：5%签约合同价。 履约担保的提交时间：中标人在收到中标通知书后28天内，并在签定合同书之前，按以上履约担保的形式和额度，向招标人提交一份履约担保。 采用银行保函时，出具保函的银行级别：同投标保证金保函要求。 🐝不要求 |
| 8.1 | 对招标人的纪律要求 | 在本款末增加： 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： （一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； （二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； （三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； （四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件； （五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； （六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 |
| 8.2 | 对投标人的纪律要求 | 在本款末增加： 投标人有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： （一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （二）投标人之间约定中标人； （三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 投标人有下列情形之一的，属于以他人名义投标： 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假： （一）使用伪造、变造的许可证件； （二）提供虚假的财务状况或者业绩； （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； （四）提供虚假的信用状况； （五）其他弄虚作假的行为。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：延边州交通运输局 地 址：延吉市公园路5568号 电 话： 0433-2705061 邮政编码：133000 注：依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条 “ 就本条例第二十二、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，……”。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | (否 □是,具体要求： |
| 10 | 需要补充的其他内容：无 |

### 附录1  资格审查文件（资质最低条件）

施工企业资质等级要求

具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级（含）以上资质和公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级（含）以上资质。

### 附录2  资格审查条件（财务最低要求）

财 务 要 求

资金信用：投标人的经审计的2018年度财务会计报告中流动资金（流动资金=流动资产－流动负债）与为本项目开具的银行信贷证明之和必须达到如下标准：800万元； 银行信贷证明必须在地（市）级或以上级别的信誉良好的国有或股份制商业银行支行开具。

### 附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求

2015年1月1日后（以交工时间为准）累计完成过以下业绩：(1)1项不少于10公里的二级及以上公路路基工程施工业绩；(2)1项里程不少于 10公里的二级及以上公路沥青混凝土路面工程施工业绩；(3) 1座二级及以上公路大桥施工业绩；(4)1项里程不少于10公里的二级及以上公路交通安全设施工程（至少含护栏、标志、标线3项工程）施工业绩。 注：①以联合体形式投标的，根据联合体各成员责任分工和各自完成的业绩确认。②同一业绩有多项内容可同时确认。③以上业绩按全幅公路计算里程，不得分幅分拆或重复计算里程。④养护业绩不予认定。

### 附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

1、在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量责任事故、重（特）大安全生产责任事故； 2、投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内没有行贿犯罪行为的承诺函，不存在虚假行为； 3、在2017年1月1日之后，有被本项目招标人以弄虚作假行为取消中标候选人资格的；投标人有因农民工群体上访行为被吉林省交通运输主管部门通报的；

### 附录5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | （1）投标人自有人员（以联合体投标的，投标人自有人员为联合体牵头人自有人员）。 （2）具有公路工程相关专业中级职称； （3）持有建设行政主管部门颁发的公路工程专业《一级建造师注册证书》；且现注册单位为本投标人（以联合体投标的，投标人为联合体牵头人）； （4）具有交通运输主管部门的有效的B级《安全生产考核合格证书》； （5）公路工程施工管理工作经验5年及以上，至少担任过一项二级及以上公路项目施工的项目经理； | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 项目总工 | 1 | （1）投标人自有人员（以联合体投标的，投标人自有人员为联合体牵头人自有人员）。 （2）具有公路工程相关专业高级职称； （3）具有交通运输主管部门的有效的B级《安全生产考核合格证书》； （4）公路工程施工管理工作经验5年，至少担任过一项二级及以上公路项目施工的项目总工； |  |

5、评标办法（技术评分最低标价法、双信封形式）

| 条款号 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本款修改为： 本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，取前五名。并对前五名的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标人家数不足五家但大于等于三家时，则按照评标价由低至高的顺序推荐中标候选人，如投标人家数不足三家时则按废标处理，进行重新招标。 招标评标程序简介如下： （1）招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.1项～第5.2.2项的规定对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标。 （2）评标委员会首先对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行评审、评分，确定通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单及排序。 （3）招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.3项的规定对通过第一个信封评审且综合评分前五名的投标人其第二个信封（报价文件）进行开标。 （4）评标委员会对开标的投标文件第二个信封（报价文件）进行评审，并按评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。 检查是否有围标、串标情况，如有相关投标文件将被否决。 当投标人的第一个信封（商务及技术文件）综合得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序确定排序： （1）履约信誉等级高的投标人优先； （2）投标人施工组织设计得分高的投标人优先； （3）由评标委员会组织，评标委员会投票确定。 当投标人评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）投标报价低的投标人优先； （2）被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先； （4）由评标委员会组织，评标委员会投票确定。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 第一个信封 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.承诺函与招标文件规定一致，未进行修改和删减； d.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表； e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； f.投标人所提交的标段必须与购买招标文件的标段一致。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 投标函及投标函附录、承诺函的内容，应由投标人的法定代表人或其委托的代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署），并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 (4) 投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (5) 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (6)投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。 (7)投标人分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写 “拟分包项目情况表”。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （13）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4 项规定。 |
|  | 第二个信封 形式评审与响应性评审标准 | 第二个信封（报价文件） （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人不得提交调价函。 （7）投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 （8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4 项规定。 |
| 2.1.2 | 第一个信封 资格评审标准 | (1)投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证。 (2)投标人的资质等级符合招标文件规定。 (3)投标人的财务状况符合招标文件规定。 (4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定，且提供了满足招标文件要求的证明材料。 (5)投标人的信誉符合招标文件规定。 (6)投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定，且提供了满足招标文件要求的证明材料（相关人员的建造师注册证书、安全生产考核合格证书等在评审时进行网上核查，核查结果相符）。 （7）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 （9）投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定。 （10）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 第一个信封评分分值构成（总分 100分） | 施工组织设计：40分 主要人员：35分 技术能力：10分 履约信誉：15分 |
| 2.2.3 | 第二个信封详细评审标准 | 评标价计算公式： 评标价＝投标函文字报价－暂估价－暂列金额（不含计日工总额） |
| 3.2.4 | 通过第一个信封详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前五名通过详细评审 |
| 评分因素与权重分值 | 评分标准 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计 | 40分 | 总体施工组织布置及规划； | 5分 | 优良5分，较好4分，一般3分 |
|  |  |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）； | 5分 | 优良5分，较好4分，一般3分 |
|  |  |  | 工期保证体系及保证措施； | 5分 | 优良5分，较好4分，一般3分 |
|  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施； | 5分 | 优良5分，较好4分，一般3分 |
|  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施； | 5分 | 优良5分，较好4分，一般3分 |
|  |  |  | 环境保护、水土保持保证体系及保证措施； | 5分 | 优良5分，较好4分，一般3分 |
|  |  |  | 文明施工、文物保护保证体系及保证措施； | 5分 | 优良5分，较好4分，一般3分 |
|  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案； | 5分 | 优良5分，较好4分，一般3分 |
| 2.2.2（2） | 主要人员 | 35分 | 项目经理任职资格与业绩 | 14分 | 满足资格审查最低资格要求得14分 |
|  |  |  |  | 6分 | 在满足最低资格条件要求的基础上，项目经理每多担任过1项二级及以上公路项目施工的项目经理，得3分，最多加6分。 |
|  |  |  | 项目总工任职资格与业务 | 9分 | 满足资格审查最低资格要求得9分 |
|  |  |  |  | 6分 | 在满足最低资格条件要求的基础上，项目总工每多担任过1项二级及以上公路项目施工的项目总工，得3分，最多加6分。 |
| 2.2.2（3） | 其他因素 | 技术能力 | 10分 | 与公路工程施工相关的专利技术、科研开发、技术创新 | 10分 | 基础分6分，每增加一项加1分，最多加4分。 |
|  |  | 履约信誉 | 15分 | 按照吉林省交通运输厅发布的《关于发布2018年度公路设计、施工企业吉林省省级综合评价结果的公告》中的省级综合评价结果和交通运输部网站<全国公路建设市场信用信息管理系统>全国公路从业单位信用评价结果中所能查询到的投标人的2018年度信用等级评价结果进行评分。 如投标人在省级综合评价结果和全国公路从业单位信用评价结果中均能查询到信用等级评价，则等级较低的评价结果为准。 如投标人未列入上述信用评价结果，若无不良信用记录，投标人的信用等级按A级对待。若有不良信用记录，视其严重程度按B级或以下等级认定。有无不良信用记录以承诺函为准。 注：无上述信用评价结果的投标人（包括联合体各成员）出具承诺函，明确2018年1月1日以来是否有吉林省交通运输厅发布的《吉林省公路建设项目设计、施工企业信用评价实施细则（试行）》附件2《吉林省公路施工企业信用行为评定标准》列出的不良行为（如有不良行为，应明确写明）。 联合体参与投标的，若各方都具有上述评价结果，则其信用等级按照联合体中最低等级方认定。 | 15分 | 信用等级AA得 |
|  |  |  |  |  | 13分 | 信用等级A得 |
|  |  |  |  |  | 11分 | 信用等级B得 |
|  |  |  |  |  | 9分 | 信用等级C得 |
|  |  |  |  |  | 0分 | 信用等级D得 |
| 需要补充的其他内容：无 |

### 6. 公开时间

本次招标文件关键内容信息公开时间至2020年3月25日24时00分结束

### 7联系方式

招标人：敦化市公路工程建设项目办公室

地址：敦化市南环城路332号

邮编：133700

联系人：苗育强

电话：0433-6365188

招标代理机构：吉林省机械设备成套招标公司

地址：长春市朝阳区西中华路和云鹤胡同交汇

联系人：王工

电话：0431-88505058、18643116525

# Footnotes

投标人经审计的2018年度财务报告中的流动资金不低于本表中要求，不强制开具银行信贷证明。银行信贷证明的证明时效必须满足预计工期同时由出具该证明的银行的法定代表人签署，并加盖该银行的法人公章。银行信贷证明必须在地（市）级或以上级别的信誉良好的国有或股份制商业银行支行开具。

公路工程相关专业指其职称证上的专业为公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。如职称证上无专业，则其毕业证上的专业应为公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。

各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，分数保留两位小数。该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后平均计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。